Пояснительная записка домашнего задания к IV этапу XXVIII Всеукраинской олимпиады по техническому труду

Проект «Подставка под визитные карточки»

Выполнил:

ученик 9-А класса

Стахановской гимназии №11

Моргачёв Роман Олегович

Руководитель проекта:

учитель СГ№11

Москвитин Юрий Олегович

2011г.

Визитные карточки прочно вошли в нашу жизнь. На визитной карточке помещается информация о оказываемых услугах, производимых товаров, рекламы, места расположения объектов, контактных телефонов, электронных адресов.

В различных организациях часто клиентам дают визитные карточки с информацией об оказываемых услугах и т.д., и возникает потребность в размещении визитных карточек на рабочем месте. Всё больше появляется различных подставок под визитки.  Воспользовавшись интернетом находим образцы выпускаемых подставок:

Из всего количества аналагов подставок под визитки останавливаемся на конструкциях, в которых визитки хранятся вертикально.

Оснаванием нашей подставки под визитные карточки  является лист оргстекла толщиной 4х180х110мм с закруглёнными краями радисом 55мм.

Под ним находится лист алюминия тольщиной 1,5мм, такой же формы как и оргстекло.

Стойки под визикти

Часы

ножка                основание из алюминия                   основание из оргстекла

Две вертикальные стойки выполняем из шестигранного проката S19 , высотой 45мм. В стойках фрезеруем паз на всю длинну шириной 8мм, глубиной 5мм. В нижней часте стойки сверлим глухое отверстие диаметом 4,2мм,  глубиной 25мм  и нарезаем внутреннею резьбу М5.

В разобранном виде наша подставка выглядит следующим образом:

Стойки

Подставки под ручку                          		         Оргстекло

Основание из алюминия                         Фотография

Изготавливаем подставки для ручки из того же шестигранника  S19 с углублениями  под ручку радиусом 5мм, высотой 16мм. По центру сверлим скозные отвертия диаметром 4,2мм с последуюшим нарезанием резьбы М5.

Ножки подставки вытачиваем в виде винтов М5 с высокой цилирической головкой в количестве 4-х штук.

В качетве отделки изготовленных деталей выполняем чистовую оброботку бархатным напльником, шлифуем наждачной бумагой, с последющей полировкой на войлочном круге. Для отделки основания помещаем фотографию между огрстеклом и листом алюминивого основания.

Устанавливаем  стойки под визитки и подставки под ручку и прикручиваем ножки подставки. Между двумя шестигранными стойками помещаем изготовленный декоративный гаечный ключ изготовленный мною из стали толщиной 4мм с последующей полировкой.

Думется, что такая подставка под визитные карточки придейтся по вкусу тем, кто связан с ремонтом автомобилей, продажей автозапчастей, инструментов, автомобилей.

Особенность конструкции в том, что она легко разбирется и позволяет заменить фотографию в основании. По сравненею с аналогами подставка изготовлена из металических деталей с последующей полирвкой, что сокращает время на отделку издения. Так как не требуется окраска, грунтовка или лакирование. Конструкция прочна и долговечна. Помещение фотографии в основание позволило сократить время на отделку основания.

Конструкция подставки под визитные карточки проста, что позволяет изготовить её в шкльных мастерских.

Варианты  отделкиотделки   изделия:

Меняя фотографии  в корпусе можно изменить вид подставки :

Для создания фотографий одинакового контура мы использовали программы Gimp, Photoshop.

Варианты подставок под визитки с различными фотографиями :

Как вы видите, что можно менять фотографии и тем самым изготовить  подставку для визиток, для людей с разными интересами, а так же можно поместить свою любимою фотографию и т.д.

Себестоимость изделия

Себестоимость продукци – сумма затрат на изготовление единицы продукции.

| Название материала | Размеры | Кол-во | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| Огрстекло | 200х120х4 мм | 1шт. | 2.80грн. |
| Алюминивый лист | 200х120х1,5мм | 1шт. | 2грн. |
| Шестигранный прокат | Длина 16мм | 1шт. | 4грн. |
| Прут | Ø 10мм длина 150мм | 1шт. | 2грн. |
| Фотография | 200х120мм | 1шт. | 1.50грн. |
| Часы |  | 1шт. | 7грн. |
| Труба | Ø 48х5мм | 1шт. | 0,52грн. |
| Винт | М2х4мм | 3шт. | 0,15грн |
| Винт | М3х4мм | 2шт. | 0,1грн |
| Итого 19,92грн. |

# Text boxes

Декоративный ключ

Фотография

Подставка под ручку

Ножки

Ключ

Часы

Корпус для часов

Винты М2 3шт

Крышка корпуса часов часов

Ножки