3. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЕТАП

3.1. Специфікація лекал і деталей крою

| № | Найменування деталі | Кількість лекал | Кількість деталей крою |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Основна тканина |  |  |
| 1 | Основна деталь | 1 | 1 |
| 2 | Обідок кришки | 1 | 1 |
| 3 | Задня панель | 1 | 1 |
| 4 | Кришка | 1 | 1 |
| 5 | Дно | 1 | 1 |
| 6 | Верхня деталь ручки | 1 | 1 |
| 7 | Нижня деталь ручки | 1 | 1 |
|  | Підкладкова тканина |  |  |
| 8 | Основна деталь | 1 | 1 |
| 9 | Обідок кришки | 1 | 1 |
| 10 | Задня панель | 1 | 1 |
| 11 | Кришка | 1 | 1 |
| 12 | Дно | 1 | 1 |
|  | Синтепон |  |  |
| 13 | Основна деталь | 1 | 1 |
| 14 | Обідок кришки | 1 | 1 |
| 15 | Задня панель | 1 | 1 |
| 16 | Кришка | 1 | 1 |
| 17 | Дно | 1 | 1 |
|  | Дублюючий матеріал (флізелін) |  |  |
| 18 | Верхня деталь ручки | 1 | 1 |
| 19 | Нижня деталь ручки | 1 | 1 |

3.2. Технологічна карта виготовлення виробу

Етапи технологічного процесу:

- обробка і з’єднання деталей;

- надання їм необхідних фізико-механічних властивостей;

- волого-теплова обробка;

- оздоблення окремих деталей;

- остаточна обробка всього виробу;

- контроль якості виробу.

3.3. Виготовлення косметички – кофра у стилі «печворк» «Дівочі мрії»

- Підібрані за кольором залишки тканин нарізати смугами 4*30см. З 25 смуг скласти полотно так, щоб кольори чергувались.

- Зшити смуги в одно полотно. Ширина шва – 0,7см. Розпрасувати шви.          Розмір полотна: 63*30см.

- Розмітити поперечні смуги завширшки 4см, розрізати.

- Смуги зсунути «драбинкою».

- У зміщеному вигляді зшити смуги між собою швом 0,7см: 2 смуги – для обідка кришки, 5 смуг – для основного корпуса косметички (топа).   Припуски швів розпрасувати.

- Смуги рівно обрізати. Довжина топа 50см.

- Викроїти по 2 прямокутника таких само розмірів із підкладкової тканини та синтепону.

- Вшити потайну тасьму-блискавку, одночасно зшиваючи топ, підкладку та синтепон.

- Вивернути деталі на лицьовий бік, припрасувати. Аналогічно пришити другу планку тасьми-блискавки до обідка кришки.

- Полотно-сендвіч простьобати машинною строчкою.

- Полотно пропрасувати, підрівняти, обметати. Розмір полотна: 48*18см.

- Викроїти деталі для задньої панелі косметички 13*18см з основної, підкладкової тканини та синтепону.

- З’єднати основну деталь косметички із задньою панеллю. Задню панель простьобати машинною строчкою.

- Викроїти для ручки 2 деталі: верхня – 4*24см, нижня 7,5*24см. Продублювати флізеліном.

- Скласти смуги «лицем до лиця», зшити уздовж довгих сторін швом 0,5см, вивернути. Деталь пропрасувати, простьобати, підрівняти. Розмір ручки: 23*4,5см.

- Для дна та кришки косметички викроїти з основної, підкладкової тканини й синтепону прямокутники 18*24см.

- Скласти 2 сендвічі, простьобати, припрасувати.

- Вирізати 2 овали 16*21см.

- Пристрочити ручку до кришки косметички.

- Пришити кришку до обідка з виворітного боку на 0,4см від краю, обкантувати косою бейкою.

- Пришити дно до основної деталі косметички з лицьового боку на 0,4см від краю, обкантувати косою бейкою.

- Прикрасити кришку косметички декоративними трояндами з атласних стрічок.

Моя косметичка – кофр «Дівочі мрії» готова!

Висота – 18см

Довжина – 21см

Ширина – 15см

3.4. Оцінка якості виготовленого виробу

Вважаю, що виконана мною косметичка відповідає вимогам, які висуваються до виробів у техніці «печворк», вона оригінальна, естетична і красива.