Тернопільський обласний навчально-реабілітаційний центр

Конспект уроку

з трудового навчання

у 5 класі

Тема: «Технологія виконання петельного шва»

Провела:

вчитель трудового навчання

Кавецька Руслана Євгенівна

м.Тернопіль – 2019

Мета: ознайомлення учнів із видами та прийомами виконання петельного шва. Навчити правильно виконувати зразки даного шва, виготовляти гольник, використовуючи вивчені шви. Розвивати в учнів естетичний смак, творчі здібності. Виховувати працьовитість, старанність, акуратність під час виконання практичної роботи. Ознайомити учнів із особливостями роботи працівників швейного виробництва.

Обладнання та матеріали: комп’ютер, проектор, екран, ППЗ загального призначення, ілюстрації швів, виробів, інструкційні картки, зразки виробів, цупка тканина, нитки, голки, наперстки, ножиці, шаблон, вата, лінійки.

Міжпредметні зв’язки: образотворче мистецтво, математика.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку.

І. Організаційний момент.

1. Вхід учнів у майстерню (до дзвінка, у спецодязі).

2. Перевірка наявності учнів.

3. Перевірка готовності учнів до заняття (наявність зошита, посібника, тканини, інструментів).

4. Організація робочих місць.

5. Призначення чергових учнів.

ІІ.  Актуалізація опорних знань.

1.Які ручні шви ви вивчали на минулих уроках?

2. Шов «уперед голку» виконують:

а)зліва направо;

б)зверху вниз;

в)справа наліво;

3. У шва «назад голку» лицьвий і виворітний боки виглядають

а)однаково;

б) неоднаково.

ІІІ. Мотивація навчально-трудової діяльності.

Для того щоб вишити чи пошити красивий виріб  недостатньо уміти виконувати лише шви «уперед голку», «за голку». Під час вишивання, оздоблення  виробу часто, а при пошиті  обов’язково,  використовують крайові шви. Тому на сьогоднішньому уроці ми будемо вивчати один з видів крайових швів, який називається «петельний».

ІV. Повідомлення теоретичного матеріалу.

«Петельний» шов дістав назву від застосування його при обробці петель у шитті, а ще через те, що він утворюється рядом вертикальних петлеподібних стібків. Найчастіше його використовують для обметування країв виробів. Крім обметування країв, петельний шов застосовують також для вишивання окремих елементів узорів – квітів, листя, стебел тощо.(див.презентацію).

Виконувати петельний шов можна справа наліво і зліва направо. Крайовий петельний шов виконують частіше справа наліво, оскільки так зручніше тримати край виробу.

Вимоги до виконання петельного шва:

- Усі стібки шва повинні бути розміщенні паралельно.

- Довжина стібків, відстань між стібками мають бути однаковими на всій довжині шва.

- Переплетення ниток по краю тканини не повинно стягувати тканину.

VІ. Закріплення вивченого матеріалу.

1. Чому «петельний» шов дістав таку назву?

2. Чому «петельний» шов називають крайовим?

3. Назвіть вимоги до виконання петельного шва.

7. Вступне інструктування.

VІІ. Практична робота. Виконання  зразків петельного шва. Виготовлення гольника.

1. Повідомлення теми й завдання практичної роботи.

2.  Нагадування про дотримання правил ТБ.

3. Контроль за якістю виконуваних робіт.

Виконання взірця «петельного» шва згідно інструкційної карти.

Виготовлення гольника.

Застосування вивчених вами швів різноманітне. Будь- яка діяльність ставить за мету створення виробів. Нашу роботу з виготовлення виробу я почну із запитання. Де, за правилами техніки безпеки, повинні     знаходитися голка та шпильки? (У гольнику).

В голки й шпильок – гострі жала,

Їх не кидай де попало.

Пам`ятай, що при роботі

Їх не слід тримати в роті.

Голку, завжди пам`ятай,

Без ниток не залишай,

Користуйся обережно

І в свій одяг не встромляй.

Дуже добре звичку мати

Голку в гольничку тримати.

І. Дубинський.

-Діти, всі ви живете у затишних красивих будиночках. А як ви гадаєте, чи є домівка в голки? Так, звичайно є.  І називається цей будиночок гольником. Тож давайте ми сьогодні навчимося добре виконувати петельний шов та пошиємо гольнички - домівки для ваших голочок.

Етапи виконання гольничка.

- Підібрати  цупку тканину.

- Виготовити два шаблони та обвести спочатку більший на тканині.

- Викроїти дві однакові деталі, скласти їх рівненько разом.

- Прокласти шов «уперед голку» на відстані 7-10 мм. від краю деталей.

- Прокласти лінію паралельно зрізу деталі виробу на відстані 5мм.(обвівши менший шаблон).

- Обшити край виробу петельним швом, залишивши три сантиметри до закінчення.

- Стібки, якими прокладали шов «уперед голку»вилучити.

- В отвір, що залишився вкласти ватку і обшити край виробу до кінця.

Гольничок може бути різної форми (див. презентацію). Кожен з вас повинен придумати свою форму гольничка, викроїти та пошити його вивченими швами. Перш ніж розпочати шиття, треба запам`ятати такі правила:

1. У кожного інструмента має бути своє місце: голки в гольничку, ножиці у футлярі, нитки – в коробочці.

2. Під час шиття сидіть прямо, не підносьте роботу близько до очей.

3.У голці завжди має бути нитка.

4. Не вколюйте голку в одяг – це небезпечно.

5. Ніколи не беріть у рот нитки, гудзики, голку та інші предмети.

6. Ножиці передавайте кільцями вперед, голку – тупим кінцем.

Фізкультхвилинка

А тепер нам, діти час

Трохи відпочити.

Руки вгору- руки- вниз

Покрутімось, повернімось,

На хвилинку зупинімось.

Всі присіли,

Знову встали,

Час за парти посідали.

Самостійна практична робота учнів.

1. Пошиття гольника згідно інструкційної карти.

2. Обхід робочих місць і поточне інструктування.

а) обхід робочих місць, перевірка правильності організації робочого місця і початку роботи, дотримання правил безпечної праці, індивідуальне інструктування;

б) обхід робочих місць, перевірка правильності виконання трудових прийомів, дій, рухів і якості виконання завдань;

в) обхід робочих місць, перевірка правильності проведення самоконтролю, дотримання правил т/б; поточне інструктування;

г) обхід робочих місць, перевірка дотримання технічних умов, правил т/б, поточне інструктування.

VІІІ. Підведення підсумків уроку

- Підсумок засвоєння теоретичного матеріалу:

- Який новий шов ми вивчили?

- Скільки швів ми сьгодні використали при виготовленні гольника?

- Який шов можна використати при обробці країв гольника?

- Повідомлення оцінок учнів за теоретичну частину уроку.

- Загальний підсумок практичної роботи.

- Повідомлення оцінок за практичну роботу.

- Відзначення і демонстрування кращих робіт.

- Аналіз типових помилок і недоліків у роботі.

7. Загальна характеристика уроку.

8. Прибирання робочих місць і приміщень.

ІX. Домашнє завдання.